## Slide 1: 数据链路层
计算机网络

## Slide 2
数据链路层
问题：
  如何在不稳定链路上正确地传输数据？
节点：网络中的主机和路由器
链路：连接相邻节点的通信信道
数据链路层提供了节点对网络媒介的访问以及跨媒介的物理传输，使得数据可以定位其目的节点。
数据链路层协议（第二层协议）定义了链路上交换的数据格式以及链路上两个节点的行为。
数据链路层处理差错通知，网络拓扑以及流量控制。

## Slide 3
global ISP
2
 连接相邻结点的通信信道：链路
(links)
 有线链路(wired links)
 无线链路(wireless links)
 局域网(LANs)
 链路层(第2层)数据分组：帧
(frame)，封装网络层数据报
数据链路层负责通过一条链路从一个节
点向另一个物理链路直接相连的相邻结
点传送数据报。
概述
术语:
 主机和路由器：结点(nodes)

## Slide 4
链路层服务
组帧(framing)
 封装数据报构成数据帧，加首部和尾部
 帧同步
链路接入(link access)
 如果是共享介质，需要解决信道接入(channel access)
 帧首部中的“MAC”地址，用于标识帧的源和目的
• 不同于IP地址！
相邻结点间可靠交付
 在低误码率的有线链路上很少采用 (如光纤，某些双绞
线等)
 无线链路：误码率高，需要可靠交付

## Slide 5
链路层服务
流量控制(flow control)
 协调(pacing)相邻的发送结点和接收
差错检测(error detection)
 信号衰减和噪声会引起差错.
 接收端检测到差错:
• 通知发送端重传或者直接丢弃帧
差错纠正(error correction)
 接收端直接纠正比特差错
全双工和半双工通信控制
 全双工：链路两端结点同时双向传输
 半双工：链路两端结点交替双向传输

## Slide 6
现 或者在一个芯片上实
现
 以太网网卡，802.11网卡
；以太网芯片组
 实现链路层和物理层
链接主机的系统总线
由硬件、软件与固件组成
cpu
控制器
物理传输
memory
主机总线
(e.g., PCI)
网络适配卡
application
transport
network
link
link
physical
5
链路层的具体实现？
每个主机或路由器接口
链路层在“适配器”
(即网络接口卡-NIC)中实

## Slide 7
 发送端：
 将数据报封装成帧
 增加差错检测比特，实现可
靠数据传输和流量控制等.
 接收端：
 检测差错，实现可靠数据传
输和流量控制等
 提取数据报，交付上层协议
实体
控制器
控制器
接收端
数据报
数据报
数据报
发送端
帧
6
网卡间通信

## Slide 8
数据链路层
第二层针对第一层的每一个限制，都提供了解决方
案：
第一层无法与上层通信；
第二层通过Logical Link Control (LLC)实现与上层通信。
第一层无法命名或识别计算机；
第二层使用寻址过程或者命名过程来识别计算机。
第一层只能描述比特流；
第二层使用framing （成帧）来封装比特。
第1层无法决定哪台计算机将同时传输来自同一组的二进制数据；
第2层使用Media Access Control (MAC)来实现。

## Slide 9: 第二层通信
“端到端”和“点对点”
  端到端通信:
    源节点和目的节点之间的路径上的数据通信，该路径可能包含多个链路
  点对点通信:
    连接相邻结点的链路上的通信
第二层关注的是点对点通信，而非端到端通信

## Slide 10
第二层的传输方法
局域网的数据传输分为3类：
Unicast（单播）--一个数据包从源节点发送至网络中的一个目的节点
Multicast（组播）--一个数据包从源节点发送至网络中的某个特定的节点子集
Broadcast（广播）--一个数据包从源节点发送至网络中的所有节点

## Slide 11: 数据链路层的设计问题
提供给网络层的服务
成帧（Framing）
差错控制（Error Control）
流量控制（Flow Control）

## Slide 12: 数据链路层的功能
向网络层提供一个定义良好的服务接口
处理传输错误
调节数据流
  确保慢速的接受方不会被快速的发送方淹没

## Slide 13: 数据链路层的功能 (2)
数据包和帧的关系

## Slide 14: 提供给网络层的服务
(a) 虚拟通信
(b) 实际通信

## Slide 15: 提供给网络层的服务 (2)
数据链路协议的位置

## Slide 16: 成帧 (1):字节计数法
字节流.
(a) 没有错误； (b) 有一个错误
问题:计数值可能会被传输错误打乱, 进而失去同步。

## Slide 17: 成帧 (2)：字节填充的标志字节法
(a) 由标志字节分界的帧；
(b) 字节填充之前和之后的4个字节序列示例
主要缺点：绑定8个字符

## Slide 18: 成帧 (3)：比特填充的标志比特法
比特填充
(a) 原始数据；
(b) 出现在线路上的数据；
(c) 存储在接收方内存中的数据

## Slide 19: 差错检测与纠错
差错检测码
差错纠正码

## Slide 20: 差错检测：差错编码
EDC：差错检测与纠错比特（ Error Detection and Correction bits） (冗余比特)
D：由差错检测保护的数据，可能包括头部字段
差错检测不能保证100%可靠！
  协议可能会遗漏一些差错，但是很少
  EDC域越大，检错和纠错的效果越好

## Slide 21: 差错编码的检错能力
 差错编码可分为检错码与纠错码
 对于检错码，如果编码集的Hamming距离ds=r+1，则该差错编
码可以检测r位的差错
 例如，编码集 {0000,0101,1010,1111} 的 Hamming 距离ds=2，可以
100%检测1比特差错
 对于纠错码，如果编码集的 Hamming 距离ds=2r+1，则该差错
编码可以纠正r位的差错
 例如，编码集 {000000,010101,101010,111111} 的 Hamming 距离ds=3
，可以纠正1比特差错，如100010纠正为101010。

## Slide 22: 奇偶校验
1比特校验位：检测奇数位差错
二维奇偶校验:
检测并纠正单一比特错误

## Slide 23: Internet校验和（Checksum）
发送端:
 将“数据”(校验内容)
划分为16位的二进制
“整数”序列
 求和(sum)：补码求和
(最高位进位的“1”，
返回最低位继续加）
 校验和(Checksum)：
sum的反码
 放入分组(UDP、TCP
、IP)的校验和字段
接收端:
 与发送端相同算法计算
 计算得到的"checksum"：
 为16位全0（或sum为16位
全1）：无错
 否则：有错

## Slide 24: 循环冗余校验码（CRC）
 检错能力更强大的差错编码
 将数据比特，D，视为一个二进制数
 选择一个r+1位的比特模式 (生成比特模式)，G
 目标：选择r位的CRC比特，R，满足
 <D,R>刚好可以被G整除(模2)
 接收端检错：利用G除<D,R>，余式全0，无错；否则，有错！
 可以检测所有突发长度小于r+1位差错。
 广泛应用于实际网络 (以太网，802.11 WiFi，ATM)

## Slide 25: CRC 举例
期望:
  D.2r XOR R = nG
相当于:
  D.2r = nG XOR R
相当于:
如果利用G去除 D.2r , 则余式
即为R：
R = remainder[ (D.2r) /G]

## Slide 26: 基本数据链路层协议
一个乌托邦式的单工协议
无错信道上的单工停-等式协议
有错信道上的单工停-等式协议

## Slide 27: 协议定义
Continued 
协议需要遵守的某些定义。
这些定义放置在protocol.h文件中。

## Slide 28: 协议定义 (ctd.)
协议需要遵守的某些定义。
这些定义放置在protocol.h文件中。

## Slide 29: 一个乌托邦式的单工协议

## Slide 30: 一个无错信道上的单工停-等式协议

## Slide 31: 一个有错信道上的单工停-等式协议
带有重传机制的肯定确认协议
Continued 

## Slide 32: 一个有错信道上的单工停-等式协议(ctd.)
带有重传机制的肯定确认协议

## Slide 33: 可靠数据传输原理
什么是可靠？
 不错、不丢、不乱
可靠数据传输协议
 可靠数据传输对应用层、传输层、链 路层都很重要
 网络Top-10问题
 信道的不可靠特性决定了可靠数据传 输协议(rdt)的复杂性

## Slide 34: 可靠数据传输原理
什么是可靠？
 不错、不丢、不乱
可靠数据传输协议
 可靠数据传输对应用层、传输层、链 路层都很重要
 网络Top-10问题
 信道的不可靠特性决定了可靠数据传 输协议(rdt)的复杂性

## Slide 35: 可靠数据传输原理
什么是可靠？
 不错、不丢、不乱
可靠数据传输协议
 可靠数据传输对应用层、传输层、链 路层都很重要
 网络Top-10问题
 信道的不可靠特性决定了可靠数据传 输协议(rdt)的复杂性

## Slide 36: 可靠数据传输协议基本结构：接口
rdt_send():被上次应用调用，将
数据交给rdt以发送给对方
发送方
udt_send(): 被rdt调用，在不
可靠信道上向接收方传输数据
deliver_data(): 被rdt调
用，向上层应用交付数据
接收方
rdt_rcv(): 当数据包到达接收方信
道时被调用

## Slide 37: 可靠数据传输协议
state: when in this
“state” next state
uniquely determined
by next event
state
1
state
2
渐进地设计可靠数据传输协议的发送方和接收方
只考虑单向数据传输
 但控制信息双向流动
利用状态机(Finite State Machine, FSM)刻画传输协议
event causing state transition
actions taken on state transition
event
actions

## Slide 38: Rdt 1.0：可靠信道上的可靠数据传输
Rdt 1.0: 可靠信道上的可靠数据传输
底层信道完全可靠
不会发生错误(bit error)
不会丢弃分组
发送方和接收方的FSM独立
Wait for
call from
above
rdt_send(data)
packet = make_pkt(data)
udt_send(packet)
sender
Wait for
call from
below
rdt_rcv(packet)
extract (packet,data)
deliver_data(data)
receiver

## Slide 39: Rdt 2.0：产生位错误的信道
 底层信道可能翻转分组中的位(bit)
 利用校验和检测位错误
 如何从错误中恢复？
 确认机制(Acknowledgements, ACK): 接收方显式地告知发送方分组已正确接收
 NAK:接收方显式地告知发送方分组有错误
 发送方收到NAK后，重传分组
 基于这种重传机制的rdt协议称为ARQ(Automatic Repeat reQuest)协议
 Rdt 2.0中引入的新机制
 差错检测
 接收方反馈控制消息: ACK/NAK
 重传

## Slide 40: Rdt 2.0：FSM规约
Wait for
call from
above
snkpkt = make_pkt(data, checksum)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
isNAK(rcvpkt)
udt_send(sndpkt)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
corrupt(rcvpkt)
udt_send(NAK)
Wait for
ACK or
NAK
Wait for
call from
below
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
udt_send(ACK)
receiver
rdt_send(data)
rdt_rcv(rcvpkt) && isACK(rcvpkt)
^
sender
停—等协议

## Slide 41: Rdt 2.0有什么缺陷？
 如果ACK/NAK消息发生错误/被破坏(corrupted)会怎么样？
 为ACK/NAK增加校验和，检错并纠错
 发送方收到被破坏ACK/NAK时不知道接收方发生了什么，添加额外的控制消
息
 如果ACK/NAK坏掉，发送方重传
 不能简单的重传：产生重复分组
 如何解决重复分组问题？
 序列号(Sequence number): 发送方给每个分组增加序列号
 接收方丢弃重复分组
stop and wait
Sender sends one packet,
then waits for receiver
response

## Slide 42: Rdt 2.1 vs. Rdt 2.0
发送方：
为每个分组增加了序列号
两个序列号(0, 1)就够用，为什么
？
需校验ACK/NAK消息是否发生错
误
状态数量翻倍
状态必须“记住”“当前”的分组
序列号
接收方
需判断分组是否是重复
当前所处状态提供了期望收到分组
的序列号
注意：接收方无法知道ACK/NAK
是否被发送方正确收到

## Slide 43: Rdt 2.2：无NAK消息协议
 我们真的需要两种确认消息(ACK + NAK)吗？
 与rdt 2.1功能相同，但是只使用ACK
 如何实现？
 接收方通过ACK告知最后一个被正确接收的分组
 在ACK消息中显式地加入被确认分组的序列号
 发送方收到重复ACK之后，采取与收到NAK消息相同的动作
 重传当前分组

## Slide 44: Rdt 3.0
如果信道既可能发生错误，也可能丢失分组，怎么办？
 “校验和 + 序列号 + ACK + 重传”够用吗？
方法：发送方等待“合理”时间
 如果没收到ACK，重传
 如果分组或ACK只是延迟而不是丢了
重传会产生重复，序列号机制能够处理
接收方需在ACK中显式告知所确认的分组
 需要定时器

## Slide 45: Rdt 3.0 实例（1）

## Slide 46: Rdt 3.0 实例（2）

## Slide 47: Rdt 3.0性能分析
Rdt 3.0能够正确工作，但性能很差
示例：1Gbps链路，15ms端到端传播延迟，1KB分组
 发送方利用率：发送方发送时间百分比
 在1Gbps链路上每30毫秒才发送一个分组33KB/sec
 网络协议限制了物理资源的利用
Ttransmit=
8kb/pkt
109 b/sec
= 8 microsec
L (packet length in bits)
R (transmission rate, bps)
=
U
sender
=
.008
30.008
= 0.00027
microsec
L / R
RTT + L / R
=

## Slide 48: Rdt 3.0：停等操作
sender
receiver
first packet bit transmitted, t = 0
last packet bit transmitted, t = L / R
first packet bit arrives
last packet bit arrives, send ACK
RTT
ACK arrives, send next
packet, t = RTT + L / R
U
sender
=
.008
30.008
= 0.00027
microsec
L / R
RTT + L / R
=

## Slide 49: 流水线机制：提高资源利用率
sender
receiver
RTT
first packet bit transmitted, t = 0
last bit transmitted, t = L / R
first packet bit arrives
last packet bit arrives, send ACK
U
sender
=
.024
30.008
= 0.0008
microsecon
3 * L / R
RTT + L / R
=
ACK arrives, send next
packet, t = RTT + L / R
Increase utilization
by a factor of 3!

## Slide 50: 滑动窗口协议
滑动窗口协议: Sliding-window protocol
窗口
 允许使用的序列号范围
 窗口尺寸为N：最多有N个等待确认的消息
滑动窗口
 随着协议的运行，窗口在序列号空间内向前滑动

## Slide 51: 滑动窗口协议（2）
大小为1的滑动窗口，序号3位
(a) 初始化；
(b) 第一帧发出后；
(c) 第一帧被接收之后；
(d) 第一个确认被接收之后

## Slide 52: 滑动窗口协议（3）
1位滑动窗口协议
回退N步（Go-Back-N）协议
选择重传（Selective Repeat）协议

## Slide 53: 1位滑动窗口协议
Continued 

## Slide 54: 1位滑动窗口协议(ctd.)

## Slide 55: 1位滑动窗口协议(2)
协议4的两种场景
(a) 正常情况； (b) 异常情况
记号表示(序号, 确认, 包号)，星号表示网络层接收了一个包

## Slide 56: Go-Back-N(GBN)协议：发送方
分组头部包含k-bit序列号
窗口尺寸为N，最多允许N个分组未确认
ACK(n): 确认到序列号n(包含n)的分组均已被正确接收
 可能收到重复ACK
为空中的分组设置计时器(timer)
超时Timeout(n)事件: 重传序列号大于等于n，还未收到ACK的所有分组

## Slide 57: GBN：发送方扩展FSM
Wait
start_timer
udt_send(sndpkt[base])
udt_send(sndpkt[base+1])
…
udt_send(sndpkt[nextseqnum-1])
timeout
GBN: 发送方扩展FSM
rdt_send(data)
if (nextseqnum < base+N) {
sndpkt[nextseqnum] = make_pkt(nextseqnum,data,chksum)
udt_send(sndpkt[nextseqnum])
if (base == nextseqnum)
start_timer
nextseqnum++
}
else
refuse_data(data)
rdt_rcv(rcvpkt) &&
notcorrupt(rcvpkt)
base = getacknum(rcvpkt)+1
If (base == nextseqnum)
stop_timer
else
start_timer
rdt_rcv(rcvpkt)
&& corrupt(rcvpkt)
L
base=1
nextseqnum=1

## Slide 58: GBN：发送方扩展FSM
Wait
udt_send(sndpkt)
GBN: 接收方扩展FSM
default
rdt_rcv(rcvpkt)
&& notcurrupt(rcvpkt)
&& hasseqnum(rcvpkt,expectedseqnum)
extract(rcvpkt,data)
deliver_data(data)
sndpkt = make_pkt(expectedseqnum,ACK,chksum)
expectedseqnum=1
sndpkt =
make_pkt(expectedseqnum,ACK,chksum)
L
udt_send(sndpkt)
expectedseqnum++
ACK机制: 发送拥有最高序列号的、已被正确接收的分组的ACK
 可能产生重复ACK
 只需要记住唯一的expectedseqnum
乱序到达的分组：
 直接丢弃接收方没有缓存
 重新确认序列号最大的、按序到达的分组

## Slide 59: GBN示例

## Slide 60: GBN协议
管道化以及差错恢复
(a) 接收方窗口为1时错误的影响；
(b) 接收方窗口很大时错误的影响

## Slide 61: 采用GBN的滑动窗口协议
Continued 

## Slide 62: 采用GBN的滑动窗口协议
Continued 

## Slide 63: 采用GBN的滑动窗口协议
Continued 

## Slide 64: 采用GBN的滑动窗口协议

## Slide 65: 采用GBN的滑动窗口协议(2)
软件模拟多个计时器

## Slide 66: 练习题
 数据链路层采用后退N帧（GBN）协议，发送方已经发送了编号为0～7的帧。当计时器超时时，若发送方只收到0、2、3号帧的确认，则发送方需要重发的帧数是多少？分别是那几个帧？
 解：根据GBN协议工作原理，GBN协议的确认是累积确认，所以此时发送端需要重发的帧数是4个，依次分别是4、5、6、7号帧。

## Slide 67: Selective Repeat （SR）协议
GBN有什么缺陷？
接收方对每个分组单独进行确认
 设置缓存机制，缓存乱序到达的分组
发送方只重传那些没收到ACK的分组
 为每个分组设置定时器
发送方窗口
 N个连续的序列号
 限制已发送且未确认的分组

## Slide 68: Selective Repeat：发送方/接收方窗口

## Slide 69: SR协议
sender
data from above :
 if next available seq # in
window, send pkt
timeout(n):
 resend pkt n, restart timer
ACK(n) in [sendbase,sendbase+N]:
 mark pkt n as received
 if n smallest unACKed pkt,
advance window base to
next unACKed seq #
receiver
pkt n in [rcvbase, rcvbase+N-1]
 send ACK(n)
 out-of-order: buffer
 in-order: deliver (also
deliver buffered, in-order
pkts), advance window to
next not-yet-received pkt
pkt n in [rcvbase-N,rcvbase-1]
 ACK(n)
otherwise:
 ignore

## Slide 70: SR协议示例

## Slide 71: SR协议：困境
序列号: 0, 1, 2, 3
窗口尺寸：3
接收方能区分开右侧两种不同
的场景吗？
(a)中，发送方重发分组0, 接
收方收到后会如何处理？
问题：序列号空间大小与窗口
尺寸需满足什么关系？
 NS+NR<=2k

## Slide 72: 一个采用了选择重传机制的滑动窗口协议
Continued 

## Slide 73: 一个采用了选择重传机制的滑动窗口协议(2)
Continued 

## Slide 74: 一个采用了选择重传机制的滑动窗口协议(3)
Continued 

## Slide 75: 一个采用了选择重传机制的滑动窗口协议(4)

## Slide 76: 一个采用了选择重传机制的滑动窗口协议(5)
(a) 窗口大小为7的初始情景；
(b) 发出7个帧并且接受7帧，但尚未确认；
(c) 窗口大小为4的初始情景；
(d)发出4个帧并且接受4帧，但尚未确认；

## Slide 77: 可靠传输原理与协议回顾
信道的(不可靠)特性
可靠数据传输的需求
Rdt 1.0
Rdt 2.0, rdt 2.1, rdt 2.2
Rdt 3.0
流水线与滑动窗口协议
GBN
SR

## Slide 78: 窗口大小的限制
n bits序列号
Ws：发送窗口的大小
Wr：接收窗口的大小
Ws + Wr ≤2n

## Slide 79: 性能问题
停等协议
没有错误产生
t0 =2tprop+2tproc+tf+tack=2tprop+2tproc+nf/R+na/R
Pf 是传输一个帧时发生错误需要重传的概率
tsw=t0/(1-Pf)
效率: ηsw=((nf-no)/tsw)/R
其中， nf , na , no 分别是数据帧的比特数、确认帧（ACK）的比特数以及负载的比特数；R是带宽。

## Slide 80: 协议验证
有限状态机模型
Petri网模型

## Slide 81: 有限状态机模型
(a) 协议3的状态图； (b) 传输

## Slide 82: Petri 网模型
两个位置和两个转换的Petri网

## Slide 83: Petri 网模型(2)
一个协议3的Petri网模型

## Slide 84: 点对点数据链路控制
一个发送端，一个接收端，一条链路：比广播
链路容易
 无需介质访问控制(Media Access Control)
 无需明确的MAC寻址
 e.g., 拨号链路, ISDN链路
常见的点对点数据链路控制协议：
 HDLC: High Level Data Link Control
 PPP (Point-to-Point Protocol)

## Slide 85: High-Level Data Link Control
面向比特的协议的帧格式

## Slide 86: High-Level Data Link Control (2)
(a) 信息帧的控制字段；
(b) 监控帧的控制字段；
(c) 无序号帧的控制字段

## Slide 87: Internet中的数据链路层
用作因特网主机的家用个人计算机

## Slide 88: PPP设计需求[RFC 1557]
组帧：将网络层数据报封装到数据链路层帧中
 可以同时承载任何网络层协议分组(不仅IP数据报)
 可以向上层实现分用（多路分解）
比特透明传输：数据域必须支持承载任何比特
模式
差错检测：(无纠正)
连接活性(connection liveness)检测：检测、并
向网络层通知链路失效
网络层地址协商：端结点可以学习/配置彼此网
络地址

## Slide 89: PPP无需支持的功能
无需差错纠正/恢复
无需流量控制
不存在乱序交付
无需支持多点链路
差错恢复、流量控制等由高层协议处理！

## Slide 90: PPP – Point to Point Protocol
无编号模式操作下的完整PPP帧格式
 标志(Flag): 定界符(delimiter)
 地址(Address): 无效(仅仅是一个选项)
 控制(Control): 无效；未来可能的多种控制域
 协议(Protocol): 上层协议 (eg, PPP-LCP, IP, IPCP, etc)
 信息(Payload): 上层协议分组数据
 校验(Checksum): CRC校验，用于差错检测

## Slide 91: 字节填充（Byte Stuffing）
 “数据透明传输”需求: 数据域必须允许包含
标志模式<01111110>
 Q: 如何判断该作为数据接收，还是作为标志处理？
发送端: 在数据中的<01111110>和
<01111101>字节前添加额外的字节
<01111101> (“填充(stuffs)”)
接收端:
 单个字节<01111101>表示一个填充字节；
 连续两个字节<01111101>：丢弃第1个，第2个作
为数据接收
 单个字节<01111110>: 标志字节

## Slide 92: 字节填充（Byte Stuffing）
数据中包含
标志(flag)
字节
数据中的标志(flag)字
节前，插入填充字节

## Slide 93: PPP – Point to Point Protocol (2)
PPP链路建立到释放的状态转换图
在交换网络层数据之
前，PPP数据链路两
端必须：
 配置PPP链路
 最大帧长
 身份认证(authentication)
 etc.
 学习/配置网络层信息
 对于IP协议: 通过交换IPCP
协议 (IP Control Protocol )
报文 (IP分组首部的“上层
协议”字段取值: 8021)，完
成IP地址等相关信息配置

## Slide 94: PPP – Point to Point Protocol (3)
LCP 帧类型